## Slide 1: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen

## Slide 2: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Lukujärjestelmät
Kymmen- eli desimaalijärjestelmä: kantaluku 10
  Perinteisesti käytetty ja tuttu
  Numerot 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9
Kaksi- eli binäärilukujärjestelmä: kantaluku 2
  Numerot 0 ja 1  Luvut voivat olla pitkiä
  Numeroita nimitetään biteiksi
  Soveltuu hyvin digitaalilaitteisiin
  Asetetaan loogisen signaalin arvot 0 ja 1 vastaamaan bitin arvoja 0 ja 1
Kahdeksan- eli oktaalijärjestelmä: kantaluku 8
  Numerot 0 , 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7
Kuusitoista- eli heksadesimaalijärjestelmä: kantaluku 16
  Yleisesti käytössä digitaalisuunnittelussa ja ohjelmoinnissa
  Kaksijärjestelmää havainnollisempi, luvut ovat lyhyitä
  Numerot 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ja F

## Slide 3: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Kantaluvun esittäminen ja lukutyypit
Kantaluvun (base, radix) esittäminen:
  Alaindeksillä luvun perässä: esimerkiksi 101012 1758 9410 F5C16
  Kirjaimella luvun perässä: esimerkiksi 10101B, 175Q, 94D, F5CH
  Etuliitteellä: esimerkiksi C-kielessä 0175 = 1758 94=9410 0xF5C = F5C16
Lukutyypit:
  Etumerkittömät luvut (unsigned numbers)
    Kaikki luvut samanmerkkisiä (yleensä positiivisia)
    Etumerkkiä ei merkitä
  Etumerkillä varustetut luvut (signed numbers)
    Positiivisia ja negatiivisia lukuja
    Etumerkki merkittävä näkyviin

## Slide 4: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Etumerkittömien lukujen esittäminen ja tulkinta

## Slide 5: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Muuttakaa yleisen tulkinnan muotoon
844310 
57,2510 
101102 

## Slide 6: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Etumerkittömiä kokonaislukuja eri järjestelmissä

## Slide 7: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Lukujen esitys digitaalilaitteissa
Kaikki luvut esitetään numeroiden 0 ja 1 avulla
Binääriluvuille tämä on helppoa, tarvitaan vain 0 ja 1
Muiden järjestelmien luvuille käytetään koodausta
Luvut voivat olla
  Kokonaislukuja (integer)
  Kiinteän pilkun lukuja (fixed point)
  Liukuvan pilkun lukuja (floating point)
Toisaalta ne voivat olla myös:
  Etumerkittömiä
  Etumerkillä varustettuja
Lukujen arvoja pidetään rekistereissä
Lukujen esittämiseen on käytettävissä tietty vakiomäärä tai sen monikerta bittejä
  Esim. 8, 16, 32, 64 tai 128
EM. bittimäärä = sananpituus (word length)
Tavu (byte, B) = 8 bittiä (bit, b)

## Slide 8: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Etumerkittömät binäärikokonaisluvut

## Slide 9: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Etumerkillä varustetut binäärikokonaisluvut

## Slide 10: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Etumerkittömät kiinteän pilkun binääriluvut

## Slide 11
Harjoitusta
Esitä seuraavat etumerkittömät kiinteän pilkun luvut 8 bitin sanana, joista kokonaisosan pituus on 6 bittiä
1012 
1100,12 
0,012 

## Slide 12: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Kiinteän pilkun binäärilukujen esitys digitaalilaitteissa

## Slide 13: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Etumerkillä varustettujen binäärilukujen esitysmuodot
Etumerkki-itseisarvoesitys (sign-and-magnitude)
  Tuttu 10-järjestelmästä
  Monimutkaiset yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit
Yhden komplementtiesitys (1’s complement)
  Harvinainen
  Suhteellisen yksinkertaiset yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit
  Ei esitetä tässä opintojaksossa
Kahden komplementtiesitys (2’s complement)
  Yleisin esitystapa digitaalilaitteissa
  Erittäin yksinkertaiset yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit

## Slide 14: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Positiivisten ja negatiivisten binäärilukujen esitys
Positiivisten lukujen esitys
  Merkkibitti = 0
  Samanlainen etumerkki-itseisarvoesityksessä ja kahden komplementtiesityksessä
  Suuruusosa ilmaisee luvun arvon
  Esityksen tulkinta kuten edellä olleissa esimerkeissä
Negatiivisten lukujen esitys
  Merkkibitti = 1
  Muutoin erilainen eri esitystavoissa
  Etumerkki-itseisarvoesityksessä suuruusosa on luvun itseisarvo
  Kahden komplementtiesityksessä suuruusosa on luvun itseisarvon kahden komplementti

## Slide 15: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Kahden komplementin muodostaminen
Aloitetaan vähiten merkitsevästä bitistä
Jos bitti = 0, sitä ei muuteta, vaan siirrytään seuraavaan bittiin
Ensimmäinen 1-bitti säilytetään ennallaan
Loput biteistä käännetään eli invertoidaan

## Slide 16: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Harjoitusta
Komplementoikaa binääriluvut
111100002 
100101112 
010111012 
000011112 

## Slide 17: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Kahden komplementin kahden komplementti
Komplementoimalla komplementti saadaan alkuperäinen luku uudelleen
Jos tiedetään luvun kahden komplementti, alkuperäinen luku saadaan komplementoimalla se

## Slide 18: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Muunnokset etumerkki-itseisarvoesityksen ja kahden komplementtiesityksen välillä
Positiiviset luvut ovat samoja  Säilyy ennallaan
Negatiiviset luvut ovat erilaisia
  Merkkibitti on aina 1
  Suuruusosa muunnetaan muodostamalla sen kahden komplementti
  Muunnos on samanlainen kumpaankin suuntaan

## Slide 19: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Binäärilukujen esitys eri esitystavoissa

## Slide 20
Harjoitusta
Komplementoikaa etumerkki-itseisarvoesityksessä olevat binääriluvut
001001112 
000000112 
100000112 
101001112 

## Slide 21: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Binäärilukujen sananpituuden muuttaminen
Usein digitaalilaitteissa käytetään useaa eri sananpituutta lukujen esittämiseen
  Integer: 32-bittinen kahden komplementtimuotoinen kokonaisluku
  Short: 16-bittinen kahden komplementtimuotoinen kokonaisluku
  Long: 64-bittinen kahden komplementtimuotoinen kokonaisluku
Lukuja joudutaan muuttamaan sananpituudesta toiseen
Lyhennettäessä luvun pitää mahtua kokonaan lyhyempään sananpituuteen
Luvun arvo ei saa muuttua muunnoksessa
Luvun etumerkki ei saa muuttua muunnoksessa

## Slide 22: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Kahden komplementtimuotoisten positiivisten lukujensananpituuden muunnos

## Slide 23: Lukujärjestelmät ja lukujen esittäminen
Kahden komplementtimuotoisten negatiivisten lukujen sananpituuden muunnos